ELECTROMAGNETISMO II  -  HOJA 1

Departamento de Física

Fundamental y Experimental,

Electrónica y Sistemas

1. El circuito de la Fig. 1 está sometido a un campo magnético perpendicular al plano del circuito y de módulo B = 3 cos(5(107t-2/3x). Considerando R = 15 , calcula la intensidad de corriente inducida en el circuito en función del tiempo.

y	           0.6 m

Fig. 1                 R                                R                0.2 m

x

2. Una espira cuadrada de lado L se mueve con velocidad constante desde el punto A hasta el punto C, según se indica en la Fig. 2. En el tramo MN existe un campo magnético uniforme y perpendicular al plano en el que se mueve la espira. Considerando que la espira tiene una resistencia R, calcula

- La corriente inducida en ella, y

- La fuerza que se ha de aplicar a la espira para mantener la velocidad constante a lo largo del recorrido.

y                                             B

x  x  x  x  x  x  x

A		        v  M    x  x  x  x  x  x  x   N		             C         x

Fig. 2

x  x  x  x  x  x  x

L		      x  x  x  x  x  x  x

2L                         2L                        2L

3. Un disco conductor de radio a y espesor d gira con velocidad angular w en torno a su eje en presencia de un campo magnético B perpendicular al eje del disco. Una espira cuadrada de lado L y resistencia R situada como se indica la Fig. 3, toca el disco con unos contactos deslizantes. Calcula la intensidad de corriente inducida que circula por la espira.

d

B

h

w

a

Fig. 3

4. Una barra se desliza sobre dos raíles también conductores estando su posición dada por x = 0.35 (1 – cos wt). Los raíles están separados una distancia de 1 m y están conectados mediante una resistencia de 0.2 (. Con un campo magnético perpendicular al plano del dispositivo dado por B = 5 coswt. Calcula la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia.