ELECTROMAGNETISMO II  -  HOJA 7

Departamento de Física

Fundamental y Experimental,

Electrónica y Sistemas

1. A una frecuencia de 1590 Hz calcula, para una línea de transmisión sin pérdidas con L=1 H/m y C=1 nF/m,

- La impedancia característica y la velocidad de fase.

- Repite el problema para una línea de transmisión con pérdidas con los siguientes parámetros: R=10 m/m, G=1 S/m, L=1 H/m y C=1 nF/m.

2. Una línea de transmisión sin pérdidas de 16 km de longitud está caracterizada por L=1 mH/km y C=60 nF/km. Si la impedancia de carga es igual a la impedancia característica de la línea y se aplica un voltaje de 5 V de amplitud y pulsación 5000 rad/s en el terminal de entrada, calcula

- La impedancia característica de la línea, la constante de fase, la velocidad de propagación, la longitud de onda en la línea y la magnitud de la corriente en la carga.

- ¿Cuál sería el voltaje, la intensidad de corriente y la impedancia en la entrada de la línea si el voltaje estuviera aplicado en la carga?

Repite el problema para una línea de transmisión con pérdidas con los siguientes parámetros: R=50 /km, G(0 S/km, L=1 mH/km y C=60 nF/km.

3. Una línea telefónica sin pérdidas de 100 km de longitud tienen una inductancia de 1 mH/km y una capacidad de 15 nF/km. En la entrada un generador con una resistencia interna de 300  suministra un voltaje sinusoidal de 100 V a 500 rad/s. La carga conectada a la salida es de 200 .

Calcula el voltaje y la corriente para cualquier punto de la línea en función de su distancia a la carga. Calcula sus valores en el punto medio de la línea.

Repite el problema para una línea de transmisión con pérdidas con los siguientes parámetros: R=4 /km, G(1 S/km, L=1 mH/km y C=15 nF/km.

4. Se dispone de una línea de transmisión sin pérdidas de 75  de impedancia característica en un circuito como el indicado en la Fig. 4. La línea tiene 2 m de longitud y la velocidad de fase es de 2.5 x 108 m/s. La línea está conectada en su entrada a un generador de voltaje sinusoidal de resistencia interna 75 , amplitud 60 V y frecuencia de 100 MHz. Calcula

a) El coeficiente de reflexión, la relación de onda estacionaria, la impedancia de entrada, la longitud de onda de la señal en l línea, la constante de fase, el voltaje y la intensidad de corriente en la entrada y en la carga y la potencia suministrada por el generador a la carga.

b) Repite el apartado anterior si se conecta un segundo receptor, con una impedancia de 75 , en paralelo con el primero.

2 m

75 

+

VR0=75 

100 MHz

Fig. 4