PROBLEMAS DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA

# TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS: HIDROLOGÍA

SEGUNDO CUATRIMESTRE.

CAMPOS MAGNÉTICOS.

(1) 	Por un conductor rectilíneo largo, circula una corriente de 20 A. Una bobina rectangular de 5 x 10 cm2 está a 2 metros de distancia, como indica la figura. La bobina transporta una corriente de 5 A.

a) Determinar la fuerza que actúa sobre cada segmento de la bobina rectangular.

b) ¿ Cuál es la fuerza neta sobre la bobina?

Sol.: 	a) 0.8 0 / 2.1 i; - 0.8 0 / 2  i ; 0.78 0 j ; - 0.78 0 j

b) la suma de las anteriores.

(2) 	Calcular la fuerza por unidad de longitud que se ejercen dos conductores rectilíneos, largos y paralelos por los que circula una corriente I1 e I2, respectivamente. Ambos conductores están separados a una distancia R. ¿Qué dirección tiene la fuerza si el sentido de las corrientes es opuesto?.

Sol.: F/L = 0 I1 I2 / 2  R

(3)	Dos circuitos circulares, paralelos y coaxiales de radio R1 y R2 transportan corrientes de sentidos contrarios e intensidades I1 e I2, respectivamente y están separados por una distancia D. Calcular:

a) 	El punto de su eje donde el campo magnético es nulo.

b)	El valor del campo magnético resultante en el punto medio del segmento que une sus centros.

Sol.:

(4)	Por un conductor cilíndrico macizo e indefinido, de radio “a”, circula una corriente I. Calcular el campo magnético en los puntos del interior y del exterior del mismo. Se supone que la corriente es estacionaria y, por tanto, la Ley de Ampère es aplicable.

Sol.: 	 i) B = 0 r I / 2  a2

ii) B = 0 I / 2  r

(5)	Se tiene cuatro conductores rectos indefinidos por los que circula una intensidad de corriente I, tal y como se muestra en la figura. Calcular:

a)	El campo magnético en el punto O.

b)	La fuerza por unidad de longitud que actúa sobre el conductor 1.

Sol.:	a)	B = 2 0  I /  a i

b)

# Text boxes

i

j

j

i

Corriente hacia dentro del papel.

Corriente hacia fuera del papel.

O

4

3

2

1

a

a

5A

20A

10cm

5cm

2m